Вариант исполнения

Тип автобусного шасси: K440EB 6x2*4

Длина: 14,98 метров

Высота: 3,70 м

EU директива: класс III (перевозка сидячих пассажиров)

Двигатель: DC 13 112, 440 л.с. Евро 5 SCR, с системой AdBlue

Коробка передач: GRS895R, механическая 12-скоростная с автоматическим переключением Opticruise, и автоматическим сцеплением.

Передняя подвеска: независимая

Камера заднего вида: установлена

Передняя часть автобуса: сварной металлический профиль + стеклопластик

Омыватель ветрового стекла:  пластиковый (комбинированный с омывателем для светотехники)

Расположение запасного колеса: в переднем свесе, доступ к механизму через люк в салоне

Освещение: фары ближнего света – Xenon с омывателем, фары дальнего света – Xenon, включая парковочные огни, транспортные огни, габаритные огни

Задняя часть автобуса: сварной металлический профиль + стеклопластик

Заднее стекло: двойной стеклопакет, вклеенное

Люк моторного отсека: стеклопластик, интегрированный забор воздуха, петли на верхней кромке

Защитные балки: в нижней задней части

Грязезащита: колеса ведущей оси

Верхние задние огни: светодиоды

Огни заднего хода / стоп – сигналы, указатели поворота: светодиоды

Задние противотуманные фонари: лампы

Подсветка номерного знака: светодиоды

Элементы крыши, стальная структура крыши

Люки: 2 стеклянных люка расположены в крыше

Антенны: одна FM антенна, антенна для WI-FI

Элементы боковых оснований

Правый / левый борта автобуса: сварной металлический профиль, изоляция – утеплитель, боковые панели из композитного материала

Боковые стекла: вклеенный стеклопакет, экстра тонированные

Боковые окна водителя и дверей: с защитой от солнечных лучей

Стекло водителя: с открывающейся секцией.

Переднее стекло: с эл. Обогревом. Нижняя часть стекла – с защитной пленкой. Установлен верхний стеклоочиститель.

Конфигурация дверей: 1 – 1 – 0

Боковые огни: светодиоды

Указатели направления движения: лампы

Центральная блокировка: двери, багажные отделения (люки)

Противоугонная система: с дистанционным управлением.

Багажные отделения

Багажные отделения: алюминиевая рама, пневматическое открытие с водительского места, объем – 14,9 м3.

Материал багажных отделений

Передняя и задняя стенки: стеклопластик

Материал пола: фанера плюс износостойкое ковровое покрытие (черного или серого цвета)

Сервисные люки

Передняя часть автобуса (параллельное открытие): механизм стеклоочистителей, дефростер, бачок гидропривода сцепления

Обслуживание блок – фар: откидывающиеся кожухи

Расположение блока аккумуляторных батарей: на поворотной полке, передняя правая часть автобуса, механический выключатель массы в панели водителя.

Топливный бак: 567 литров, пластиковый

Заправочная горловина: расположена с правой стороны.

Пассажирское отделение

Индивидуальные блоки пассажиров: подвод и распределение воздуха, подсветка для чтения, динамик

Кухонное оборудование

Холодильник: объем 35 литров, интегрирован в панель приборов.

Кухня: Frenzel бойлер холодной/горячей воды, установлен над WC.

Туалет

Туалет: расположен в средней части автобуса, изготовлен из стеклопластика, выключатель расположен на панели приборов водителя. Водяной смыв.

Система слива: Накопительный бачок, управление сливом накопительного бачка осуществляется с помощью пневмоклапана, смывной бачок для туалета,  бачок для умывальника. Конвекторное отопление в туалете.

Оборудование обеспечения безопасности

Оборудование обеспечения безопасности: аварийный молоток, стандартный,, аптечка первой помощи расположена на багажной полке, огнетушитель – 6 кг, расположен под сидением

Информационные сигналы для пассажиров: «застегните ремни», цифровые часы, Остановка, Сервис, состояние туалета (занят / свободен), внутренняя / наружная температура, скорость движения

Вентиляция и отопление в пассажирском салоне: электронное управление

Боковые конвекторы: воздушный поток через боковые конвекторы

Вентиляция, кондиционирование: 32 кВт, с возможностью подогрева воздуха

Дополнительный обогреватель: Webasto Thermo 300, управление с места водителя

Удаление воздуха из салона: через дефлекторы в багажное отделение, далее из багажного отделения через дефлекторы наружу.

Пассажирские сиденья

Изготовитель: IRIZAR PB

Количество сидений: 61, раздвижные, с возможностью регулировки спинки по углу наклона, откидные столики самолетного типа, сетки, подножки для ног, кожаные подголовники.

Место гида: 1, 3 – х точечный ремень безопасности, микрофон гида.

Оборудование сидений для пассажиров: 2 – х точечные ремни безопасности, складывающиеся подлокотники (только сидений крайнего ряда)

Внутреннее освещение: разделение передней и задней частей салона, 2 линии внутренних ламп, 3 – х позиционный регулятор

Обогрев водительского места

Обогрев и вентиляция водительского места: дефростер (индивидуальный обдув лобового стекла), автоматическое регулирование температуры, подвод теплого воздуха через дефлекторы, наружный воздух может быть доставлен непосредственно на лобовое стекло, конвектор сзади и слева от водительского места, полный климат контроль температуры, электронный подогрев переднего стекла.

Освещение водительского места: светодиоды повышенной мощности

Панель приборов: 12 / 24 В

Монитор водителя: цветной TFT, расположен на панели приборов (функциональное меню, дата, время, температуры, предупредительные лампы)

Оборудование водителя: солнцезащитный козырек слева от водителя, солнцезащитный козырек лобового стекла, правый и левый подлокотник водителя, подогрев водительского сидения.

Аудио сопровождение: Actia – радио и усилитель.

Видео сопровождение: DVD Actia , передний монитор 22'' TFT, средний монитор 15”, задний монитор 15” камера заднего вида.

Зеркала

Салонное зеркало: расположено над водителем

Правое зеркало заднего вида: дистанционное управление, съемное

Левое зеркало заднего вида: дистанционное управление, съемное

Дополнительное оборудование, установленное в автобусе

Подогрев переднего стекла: электронный.

Подогрев АКБ: установлен

Самолетные полки: установлены.

Мусорный ящик у водительского места: установлен.

Ковровое покрытие в передней части автобуса, центральном проходе, у сидении: установлено.

- 14.980 mm

- 3.934 mm

- 3.515 mm

- 7.250 mm

- 2.715 mm

- 360 mm

- 1.500 mm

Ширина передней и задней двери – 900 мм.

Ширина автобуса – 2.550 мм.

Свободная высота в проходе внутри салона – 2.060 мм.

Расположение сидений